## Slide 1
CAPACITACIÓN · RIESGO DE FATALIDAD
VEHÍCULOS
RF10 — Pérdida de Control del Vehículo
Programa de formación para Trabajador/a, Supervisor/a y Ejecutivo/a en los Controles Críticos que salvan vidas.
SIGO-ECC-003-10 · Versión 001 · Vigencia 05-12-2025
Gerencia Corporativa de Seguridad y Salud Ocupacional | Codelco
SIGO-ECC-003-10 · RF10 · Vehículos
1 / 15

## Slide 2
PARA QUÉ SIRVE ESTA CAPACITACIÓN
Objetivo de la capacitación
Comprender el riesgo
Entender qué es el riesgo de fatalidad Vehículos y cómo se produce su Evento Top: la Pérdida de Control del Vehículo.
Conocer los controles
Identificar los 5 Controles Críticos que siempre deben estar presentes para evitar un evento fatal.
Saber qué preguntar
Aprender las preguntas clave según tu rol: Trabajador/a, Supervisor/a o Ejecutivo/a.
Actuar a tiempo
Reconocer una desviación al control crítico y activar la Tarjeta Verde antes de continuar la actividad.
SIGO-ECC-003-10 · RF10 · Vehículos
2 / 15

## Slide 3
EVENTO TOP DEL RIESGO DE FATALIDAD RF10
Pérdida de Control del Vehículo
Ocurre cuando el conductor pierde el dominio de dirección, velocidad o frenado del vehículo mientras transita por rutas y caminos de la faena.
SI FALLAN LOS CONTROLES, LAS CONSECUENCIAS SON:
Choque
Colisión
Volcamiento
Desbarrancamiento
SIGO-ECC-003-10 · RF10 · Vehículos
3 / 15

## Slide 4
DÓNDE APLICA ESTE RIESGO
Alcance
Este riesgo de fatalidad aplica a vehículos que transitan a través de carreteras y caminos de la faena:
Camionetas
Vehículos livianos de uso operacional dentro y fuera de faena.
Transporte de personal
Buses y mini buses destinados al traslado de trabajadores.
Transporte de carga
Vehículos destinados al transporte de carga por carretera.
SIGO-ECC-003-10 · RF10 · Vehículos
4 / 15

## Slide 5
QUÉ NO CUBRE ESTE DOCUMENTO
Exclusiones
Este evento considera como exclusión los siguientes escenarios, que se gestionan bajo otros riesgos de fatalidad:
Operación de equipos mineros e industriales.
Operación de equipos autónomos.
Interacciones de vehículos y equipos móviles con peatones en el sitio, incluido el área subterránea.
SIGO-ECC-003-10 · RF10 · Vehículos
5 / 15

## Slide 6
EL MODELO DE ANÁLISIS
¿Cómo se produce el evento?
CAUSAS TÍPICAS
Exceso de velocidad o no ajustarla a las condiciones de la ruta.
Conducir fatigado, somnoliento o bajo alcohol/drogas.
Distracción o pérdida de atención durante la conducción.
Condiciones climáticas adversas o camino en mal estado.
Falla mecánica o eléctrica no detectada a tiempo.
EVENTO TOP
Pérdida de Control del Vehículo
EVENTOS NO DESEADOS
Si el Evento Top ocurre, los Controles Mitigadores buscan reducir sus consecuencias:
Choque
Colisión
Volcamiento
Desbarrancamiento
SIGO-ECC-003-10 · RF10 · Vehículos
6 / 15

## Slide 7
5 CONTROLES QUE DEBEN ESTAR SIEMPRE PRESENTES
Controles Críticos — Vehículos
CCP1
Conductor acreditado y apto física y psicológicamente
Preventivo
CCP2
Integridad mecánica y sistemas activos del vehículo
Preventivo
CCP3
Sistema integral de asistencia y monitoreo a la conducción
Preventivo
CCP4
Infraestructura vial conforme a diseño
Preventivo
CCM1
Capacidad de respuesta ante emergencia
Mitigador
SIGO-ECC-003-10 · RF10 · Vehículos
7 / 15

## Slide 8
CONTROL CRÍTICO PREVENTIVO 1 (CCP1)
CCP1 — Conductor acreditado y apto física y psicológicamente
OBJETIVO
Garantizar que toda persona que conduzca un vehículo cuente con las competencias técnicas, autorización interna vigente para el vehículo específico y una condición física y psicológica compatible con conducir.
PREGUNTAS CLAVE POR ROL
TRABAJADOR/A
¿Estoy acreditado para el vehículo que conduzco y me encuentro física y psicológicamente apto para operar de forma segura?
SUPERVISOR/A
¿El personal a mi cargo cuenta con licencia interna vigente, examen médico al día y condiciones físicas/psicológicas aptas?
EJECUTIVO/A
¿Se cuenta con un sistema que registre y controle la acreditación y aptitud médica/psicológica de todo conductor?
DETÉNGASE SI OBSERVA
Conducir sin licencia interna o con información adulterada.
Conducir bajo efectos de alcohol o drogas.
Autorizar a conducir con evaluación médica "no apto".
Signos evidentes de fatiga o somnolencia sin ser relevado.
Registro de acreditación inexistente o no trazable.
SIGO-ECC-003-10 · RF10 · Vehículos
8 / 15

## Slide 9
CONTROL CRÍTICO PREVENTIVO 2 (CCP2)
CCP2 — Integridad mecánica y sistemas activos del vehículo
OBJETIVO
Asegurar que todos los vehículos que transitan en faena cumplan las especificaciones técnicas del entorno minero y que sus sistemas de seguridad activos (frenos, dirección, neumáticos) sean mantenidos e inspeccionados sistemáticamente.
PREGUNTAS CLAVE POR ROL
TRABAJADOR/A
¿Realicé la inspección pre-uso de mi vehículo, verificando frenos, neumáticos, dirección y luces?
SUPERVISOR/A
¿Verifiqué que los vehículos bajo mi responsabilidad tienen su mantenimiento preventivo al día y hacen inspecciones pre-operacionales?
EJECUTIVO/A
¿Está implementado un programa de mantenimiento preventivo, inspección pre-uso y operatividad de frenos, dirección y neumáticos, con repuestos originales?
DETÉNGASE SI OBSERVA
Vehículo operando con mantenimiento preventivo crítico vencido.
Falla evidente no reportada (frenos, neumáticos lisos, fugas).
Modificación no autorizada a sistemas de seguridad.
Falla del sistema de gestión de mantenimiento.
Uso de un vehículo formalmente "dado de baja".
SIGO-ECC-003-10 · RF10 · Vehículos
9 / 15

## Slide 10
CONTROL CRÍTICO PREVENTIVO 3 (CCP3)
CCP3 — Sistema integral de asistencia y monitoreo a la conducción
OBJETIVO
Garantizar que la conducción sea monitoreada y regulada permanentemente a través de sistemas tecnológicos y reglas operacionales claras, gestionando velocidad, fatiga del conductor y condiciones del entorno.
PREGUNTAS CLAVE POR ROL
TRABAJADOR/A
¿Conozco y respeto el plan de tránsito, los límites de velocidad, el tiempo máximo de conducción y los dispositivos de proximidad y fatiga?
SUPERVISOR/A
¿Me aseguré de que mi equipo conoce las restricciones por clima y estoy monitoreando las alertas de proximidad, velocidad y fatiga?
EJECUTIVO/A
¿Se asegura que existen sistemas tecnológicos confiables (GPS, proximidad, fatiga, geocercas) y protocolos de tránsito para gestionar condiciones críticas?
DETÉNGASE SI OBSERVA
Exceso de velocidad sin que el sistema genere o gestione una alerta.
Desactivación deliberada del detector de fatiga y somnolencia.
No aplicar restricciones obligatorias en evento climático adverso.
Falla generalizada del GPS sin controles alternativos implementados.
SIGO-ECC-003-10 · RF10 · Vehículos
10 / 15

## Slide 11
CONTROL CRÍTICO PREVENTIVO 4 (CCP4)
CCP4 — Infraestructura vial conforme a diseño
OBJETIVO
Asegurar que todas las rutas y caminos utilizados en la faena sean diseñados, construidos y mantenidos según estándares definidos, garantizando que bermas, pretiles, señalización y lechos de frenado estén siempre operativos.
PREGUNTAS CLAVE POR ROL
TRABAJADOR/A
¿Conozco el plan de tránsito? ¿Verifico el estado de pretiles y bermas durante la conducción y reporto desviaciones si las identifico?
SUPERVISOR/A
¿Me aseguré de que mi equipo conoce el plan de tránsito y verifiqué que las rutas se encuentren operativas?
EJECUTIVO/A
¿Existen planes de tránsito y un programa de mantenimiento vial que asegure pretiles, bermas, señalización y lechos de frenado?
DETÉNGASE SI OBSERVA
Pretil de contención en un borde expuesto bajo la altura mínima.
Lecho de frenado obligatorio inoperativo o bloqueado.
Ausencia total de señalización crítica en cruce de alto tráfico.
Construcción o modificación de ruta sin cumplir parámetros de diseño.
SIGO-ECC-003-10 · RF10 · Vehículos
11 / 15

## Slide 12
CONTROL CRÍTICO MITIGADOR 1 (CCM1)
CCM1 — Capacidad de respuesta ante emergencia
OBJETIVO
Garantizar la existencia de un plan de respuesta a emergencias robusto y ensayado, con personal brigadista capacitado, equipamiento de rescate operativo y coordinación efectiva con personal médico.
PREGUNTAS CLAVE POR ROL
TRABAJADOR/A
¿Conozco el protocolo de emergencia vehicular, incluyendo número de contacto, canal de radio y ubicación de puntos de encuentro para ambulancias?
SUPERVISOR/A
¿Verifiqué que mi equipo conoce y practica el plan de emergencia vehicular, con radios operativas y accesos despejados para ambulancias?
EJECUTIVO/A
¿Se garantiza un plan probado de respuesta a emergencias viales, con brigada entrenada y equipamiento operativo de rescate y atención médica?
DETÉNGASE SI OBSERVA
Herramientas y equipos de rescate inoperativos por falta de mantención.
Ambulancia designada sin equipamiento esencial o personal calificado.
La brigada no llega dentro de los tiempos definidos en el plan.
No existe protocolo probado entre líder de emergencia, brigada y médicos.
SIGO-ECC-003-10 · RF10 · Vehículos
12 / 15

## Slide 13
COMPLEMENTAN A LOS CONTROLES CRÍTICOS
Otros controles del estándar
CP1
Sistema de comunicación operacional efectiva
CP2
Evaluación y suspensión por condiciones climáticas
CP3
Inspección preoperacional de vehículo
CP4
Dispositivos de visibilidad y señalización
CM1
Parabrisas laminado e inastillable
CM2
Extintor y botiquín en cabina
CM3
Pértiga con luz, baliza y foco para visión posterior (faenero)
SIGO-ECC-003-10 · RF10 · Vehículos
13 / 15

## Slide 14
ANTE UNA DESVIACIÓN
Si la respuesta es "NO", deténgase
1
Detenga la actividad de inmediato.
2
Aplique Tarjeta Verde en el punto de la desviación.
3
Notifique al supervisor para asegurar la implementación del control crítico en terreno.
EJEMPLOS DE DESVIACIONES A LOS CONTROLES CRÍTICOS
Un conductor opera sin licencia interna vigente o con documentación adulterada.
Un vehículo circula con fallas evidentes en frenos, dirección o neumáticos.
Se transita a exceso de velocidad sin que el sistema de monitoreo genere alerta.
Un lecho de frenado o pretil de contención se encuentra inoperativo o bajo diseño.
La brigada de emergencia no cuenta con equipos operativos de rescate vehicular.
Se opera con dispositivos de visibilidad (baliza, luces) defectuosos.
SIGO-ECC-003-10 · RF10 · Vehículos
14 / 15

## Slide 15
RECORDEMOS
Cada rol tiene una pregunta que hacer
TRABAJADOR/A
Verifica en terreno el cumplimiento de cada Control Crítico antes de operar y reporta cualquier desviación.
SUPERVISOR/A
Confirma que su equipo conoce y aplica los controles, y gestiona las desviaciones detectadas en terreno.
EJECUTIVO/A
Asegura que existan los sistemas, programas y recursos que sostienen cada Control Crítico en el tiempo.
Ningún viaje justifica exponer una vida. Todos cuidamos.
SIGO-ECC-003-10 · RF10 · Vehículos
15 / 15