## Slide 1
CAPACITACIÓN · RIESGO DE FATALIDAD
EQUIPOS MINEROS
E INDUSTRIALES
RF25 — Pérdida de Control de Equipos Mineros e Industriales
Programa de formación para Trabajador/a, Supervisor/a y Ejecutivo/a en los Controles Críticos que salvan vidas.
SIGO-ECC-003-25 · Versión 001 · Vigencia 31-12-2025
Gerencia Corporativa de Seguridad y Salud Ocupacional | Codelco
SIGO-ECC-003-25 · RF25 · Equipos Mineros e Industriales
1 / 15

## Slide 2
PARA QUÉ SIRVE ESTA CAPACITACIÓN
Objetivo de la capacitación
Comprender el riesgo
Entender qué es el riesgo de fatalidad Equipos Mineros e Industriales y su Evento Top: la Pérdida de Control del Equipo.
Conocer los controles
Identificar los 6 Controles Críticos que siempre deben estar presentes para evitar un evento fatal.
Saber qué preguntar
Aprender las preguntas clave según tu rol: Trabajador/a, Supervisor/a o Ejecutivo/a.
Actuar a tiempo
Reconocer una desviación al control crítico y activar la Tarjeta Verde antes de continuar la actividad.
SIGO-ECC-003-25 · RF25 · Equipos Mineros e Industriales
2 / 15

## Slide 3
EVENTO TOP DEL RIESGO DE FATALIDAD RF25
Pérdida de Control de Equipos Mineros e Industriales
Ocurre cuando el operador pierde el dominio de dirección, velocidad o frenado del equipo minero o industrial durante la operación.
SI FALLAN LOS CONTROLES, LAS CONSECUENCIAS SON:
Choque
Colisión
Volcamiento
Desbarrancamiento
SIGO-ECC-003-25 · RF25 · Equipos Mineros e Industriales
3 / 15

## Slide 4
DÓNDE APLICA ESTE RIESGO
Alcance
Equipos de acuñadura y fortificación, carguío, transporte, perforación y apoyo cuya operación requiere licencia tipo D u otro caso especial definido por el Centro de Trabajo:
Carguío y transporte
Cargador LHD, CAEX, camión articulado, pala mecánica, camión aljibe y mixer.
Perforación y fortificación
Equipos de perforación, acuñadura, Roboshot, rotopala y sondaje.
Movimiento de tierra
Tractores (wheeldozer/bulldozer), motoniveladora, cargadores y retroexcavadoras.
Servicios y otros
Grúa horquilla, camión barre nieve/aspirador, manipuladores telescópicos.
SIGO-ECC-003-25 · RF25 · Equipos Mineros e Industriales
4 / 15

## Slide 5
QUÉ NO CUBRE ESTE DOCUMENTO
Exclusiones
Este evento considera como exclusión los siguientes escenarios, que se gestionan bajo otros riesgos de fatalidad:
Operaciones ferroviarias dentro y fuera de los recintos industriales.
Equipos o maquinarias no autopropulsados y equipos alza-hombres (man-lift).
Grúa articulada y grúa torre.
Pérdida de control de vehículos livianos.
Pérdida de control en maniobras de izaje.
Operación de equipos autónomos.
SIGO-ECC-003-25 · RF25 · Equipos Mineros e Industriales
5 / 15

## Slide 6
EL MODELO DE ANÁLISIS
¿Cómo se produce el evento?
CAUSAS TÍPICAS
Exceso de velocidad o no ajustarla a las condiciones de la ruta.
Distracción o pérdida de atención durante la operación.
Operar fatigado, somnoliento o con alerta disminuida.
Uso incorrecto de frenos, retardo o selección de marchas.
Fallas mecánicas o eléctricas del equipo no detectadas.
EVENTO TOP
Pérdida de Control del Equipo
EVENTOS NO DESEADOS
Si el Evento Top ocurre, los Controles Mitigadores buscan reducir sus consecuencias:
Choque
Colisión
Volcamiento
Desbarrancamiento
SIGO-ECC-003-25 · RF25 · Equipos Mineros e Industriales
6 / 15

## Slide 7
6 CONTROLES QUE DEBEN ESTAR SIEMPRE PRESENTES
Controles Críticos — Equipos Mineros
CCP1
Conductor acreditado y apto física y psicológicamente
Preventivo
CCP2
Sistema Integral de Asistencia y Monitoreo a la Conducción
Preventivo
CCP3
Integridad de componentes críticos del equipo
Preventivo
CCP4
Infraestructura vial conforme a diseño
Preventivo
CCM1
Cabinas de Protección (ROPS y FOPS)
Mitigador
CCM2
Capacidad de Respuesta ante Emergencia
Mitigador
SIGO-ECC-003-25 · RF25 · Equipos Mineros e Industriales
7 / 15

## Slide 8
CONTROL CRÍTICO PREVENTIVO 1 (CCP1)
CCP1 — Conductor acreditado y apto física y psicológicamente
OBJETIVO
Garantizar que toda persona que opere equipos mineros esté debidamente formada, evaluada por la organización y con aptitud médica vigente, reduciendo el riesgo de errores operacionales por fallas humanas o falta de capacitación.
PREGUNTAS CLAVE POR ROL
TRABAJADOR/A
¿Estoy acreditado, autorizado y me encuentro física y psicológicamente apto para operar el equipo?
SUPERVISOR/A
¿Todo el personal que opera equipos mineros está acreditado, con examen médico vigente y en condiciones físicas y psicológicas aptas?
EJECUTIVO/A
¿Se garantiza que todo conductor de equipos mineros esté acreditado, autorizado y con aptitud médica/psicológica vigente?
DETÉNGASE SI OBSERVA
Operador conduce el equipo sin acreditación (sin credencial, curso aprobado ni validación médica).
Registro de conductor autorizado inexistente o no trazable en sistema.
Conductor involucrado en un evento significativo sin capacitación previa.
Conductor opera el equipo con evaluación médica no apta o vencida.
SIGO-ECC-003-25 · RF25 · Equipos Mineros e Industriales
8 / 15

## Slide 9
CONTROL CRÍTICO PREVENTIVO 2 (CCP2)
CCP2 — Sistema Integral de Asistencia y Monitoreo a la Conducción
OBJETIVO
Garantizar que el equipo cuente con sistemas operativos de asistencia y monitoreo que permitan detectar y prevenir desviaciones críticas: gestión de velocidad, fatiga o somnolencia, alertas de proximidad y colisión, y comunicación bidireccional con el centro de control.
PREGUNTAS CLAVE POR ROL
TRABAJADOR/A
¿Están operativos los sistemas del equipo que controlan velocidad, comunicación operacional, fatiga, somnolencia y alertas de proximidad?
SUPERVISOR/A
¿Todos los equipos asignados tienen habilitados los sistemas que controlan velocidad, comunicación operacional, fatiga, somnolencia y alerta de proximidad?
EJECUTIVO/A
¿Está implementado un sistema que asegure control de velocidad, monitoreo de fatiga y comunicación activa con el centro de control?
FACTORES DE EROSIÓN
El equipo opera con sistemas de velocidad, fatiga o colisión desactivados, con fallas o sin mantenimiento registrado.
Se pierde comunicación operativa entre el equipo y el centro de control, sin protocolo alternativo.
Se activa una alerta de fatiga o proximidad y no existe respuesta ni trazabilidad de la acción.
Se permite operar un equipo sin evidencia actualizada del funcionamiento de sus sistemas de asistencia.
SIGO-ECC-003-25 · RF25 · Equipos Mineros e Industriales
9 / 15

## Slide 10
CONTROL CRÍTICO PREVENTIVO 3 (CCP3)
CCP3 — Integridad de componentes críticos del equipo
OBJETIVO
Asegurar que los componentes críticos relacionados con frenos, dirección, neumáticos, sistemas hidráulicos y eléctricos mantengan condiciones de funcionamiento seguras, evitando pérdida de control, incendios o fallas operativas durante la conducción.
PREGUNTAS CLAVE POR ROL
TRABAJADOR/A
¿Verifiqué que los componentes mecánicos, hidráulicos y eléctricos del equipo estén en condiciones normales y sin fallas visibles antes de operar?
SUPERVISOR/A
¿Fueron verificados hoy los sistemas críticos del equipo: frenos, dirección, neumáticos, sistemas hidráulicos y eléctricos?
EJECUTIVO/A
¿Está implementado en terreno un sistema que asegure la integridad funcional y el mantenimiento de todos los componentes críticos?
DETÉNGASE SI OBSERVA
El equipo opera con fallas activas en frenos, dirección, neumáticos, sistemas eléctricos o hidráulicos.
Ocurre un incendio o pérdida de control atribuible a fuga hidráulica, cortocircuito o falla mecánica conocida.
El equipo presenta colapso de funciones esenciales sin haber sido detectado en revisión previa.
Se evidencia una falla grave derivada de mantenimiento deficiente o incumplimiento del plan matriz.
SIGO-ECC-003-25 · RF25 · Equipos Mineros e Industriales
10 / 15

## Slide 11
CONTROL CRÍTICO PREVENTIVO 4 (CCP4)
CCP4 — Infraestructura vial conforme a diseño
OBJETIVO
Asegurar que las rutas operacionales —rampas, botaderos, plataformas de carga, bermas, pretiles, radios de giro, drenaje, señalización y segregación— mantengan condiciones estructurales, visibilidad y limpieza acordes al diseño.
PREGUNTAS CLAVE POR ROL
TRABAJADOR/A
¿Identifico que las condiciones viales son seguras (bermas, pretiles, señalización, peraltes, angostamiento, altura de banco) y sé que debo reportarlas si no lo son?
SUPERVISOR/A
¿He verificado que la infraestructura vial operativa esté conforme a diseño y libre de condiciones que afecten la conducción segura?
EJECUTIVO/A
¿Se asegura que las rutas operacionales cuenten con bermas, radios, drenaje y señalización en condiciones de diseño y mantenidas?
DETÉNGASE SI OBSERVA
Ruta operativa sin bermas o pretiles, o con estructuras deterioradas, con angostamiento de caminos.
Ausencia de señalización en sectores de alto tránsito o con condiciones críticas.
Acceso no autorizado o sin control a rutas en mantención o restringidas.
Ocurrencia de pérdida de control por baches, cortes de vía o pendientes no mantenidas.
SIGO-ECC-003-25 · RF25 · Equipos Mineros e Industriales
11 / 15

## Slide 12
CONTROL CRÍTICO MITIGADOR 1 (CCM1)
CCM1 — Cabinas de Protección (ROPS y FOPS)
OBJETIVO
Proteger la integridad física del operador ante vuelcos o caída de objetos, asegurando que la cabina del equipo cuente con estructuras ROPS y FOPS certificadas, íntegras, sin modificaciones y con mantención validada.
PREGUNTAS CLAVE POR ROL
TRABAJADOR/A
¿La cabina del equipo que operaré hoy tiene estructura ROPS y FOPS en buen estado, sin daños ni intervenciones visibles?
SUPERVISOR/A
¿Todos los equipos en operación cuentan con certificación vigente y verificación visual de estructuras ROPS y FOPS sin modificaciones?
EJECUTIVO/A
¿Se garantiza que todas las cabinas de equipos cuenten con ROPS y FOPS certificados, íntegros y sin modificaciones estructurales?
DETÉNGASE SI OBSERVA
Operación de equipo con estructura ROPS/FOPS sin certificación vigente o visiblemente intervenida.
Vuelco o caída de objeto sobre la cabina que compromete su integridad por falta de inspección o daño previo.
Accidente grave o fatalidad por colapso de cabina en un evento de vuelco o impacto superior.
SIGO-ECC-003-25 · RF25 · Equipos Mineros e Industriales
12 / 15

## Slide 13
CONTROL CRÍTICO MITIGADOR 2 (CCM2)
CCM2 — Capacidad de Respuesta ante Emergencia
OBJETIVO
Asegurar que, ante un evento no deseado de un equipo minero, exista una capacidad efectiva y oportuna de respuesta por parte de la brigada de emergencia, con recursos, protocolos y entrenamiento adecuado.
PREGUNTAS CLAVE POR ROL
TRABAJADOR/A
¿Sé cómo actuar de inmediato si ocurre un choque, volcamiento, colisión o incendio del equipo que estoy operando?
SUPERVISOR/A
¿Existe un equipo de emergencia disponible en el área de trabajo y personal entrenado para intervenir ante un siniestro como volcamiento o incendio?
EJECUTIVO/A
¿Se dispone de brigada entrenada, medios de rescate y protocolos probados para responder a colisiones, incendios o vuelcos de equipos mineros?
DETÉNGASE SI OBSERVA
La brigada de emergencia no llega a tiempo al lugar del siniestro.
No existen medios de rescate disponibles o funcionales en el sector.
El personal desconoce el procedimiento inmediato de respuesta ante emergencia.
El operador no logra detener el equipo ni evacuar por sus propios medios.
SIGO-ECC-003-25 · RF25 · Equipos Mineros e Industriales
13 / 15

## Slide 14
COMPLEMENTAN A LOS CONTROLES CRÍTICOS
Otros controles del estándar
CP1
Plan de ruta, señalización operativa y gestión de cambios
CP2
Equipo conforme a especificaciones técnicas del fabricante
CP3
Evaluación y suspensión por condiciones climáticas adversas
CP4
Licencia interna y acreditación obligatoria de equipos
CP5
Dispositivos integrales de visibilidad y señalización
CM1
Cinturón de seguridad retráctil de 3 puntas operativo
CM2
Parachoques delantero extendido funcional
SIGO-ECC-003-25 · RF25 · Equipos Mineros e Industriales
14 / 15

## Slide 15
ANTE UNA DESVIACIÓN
Si la respuesta es "NO", deténgase
1
Detenga la actividad de inmediato.
2
Aplique Tarjeta Verde en el punto de la desviación.
3
Notifique al supervisor y asegure la implementación del control en terreno.
RECORDEMOS: CADA ROL TIENE UNA PREGUNTA QUE HACER
TRABAJADOR/A
Verifica en terreno el cumplimiento de cada Control Crítico antes de operar.
SUPERVISOR/A
Confirma que su equipo conoce y aplica los controles en terreno.
EJECUTIVO/A
Asegura los sistemas y recursos que sostienen cada Control Crítico.
Ningún equipo justifica exponer una vida. Todos cuidamos.
SIGO-ECC-003-25 · RF25 · Equipos Mineros e Industriales
15 / 15