## Slide 1
SALFA MONTAJES · CC-146 · SSOMA
🔥
CURSO
Vigía de Incendios
Trabajos en Caliente — Aplicación correcta del procedimiento SIGO-P-025
SIGO-P-025
Revisión 04
Vigencia 07-04-2026
Basado en NFPA 51B (2024) y en el procedimiento corporativo Codelco SIGO-P-025. Curso dirigido a supervisores, ejecutores y vigías designados para trabajos en caliente.
SALFA MONTAJES CC-146 · Curso Vigía de Incendios · SIGO-P-025 Rev.04
01

## Slide 2
INTRODUCCIÓN
Objetivos del curso
🎯
Conocer el rol del Vigía
Comprender quién puede ejercer la función de Vigía de Incendios, su exclusividad y su autoridad para detener el trabajo.
📏
Aplicar la Regla de los 11 metros
Identificar y controlar materiales combustibles e inflamables en el radio de riesgo del trabajo en caliente.
⏱️
Ejecutar la vigilancia y el monitoreo
Aplicar correctamente los tiempos mínimos de vigilancia (1 hora) y monitoreo posterior, según la Tabla N°1.
📋
Usar el Permiso de Trabajo en Caliente
Completar y verificar correctamente el formulario SIGO-F-007 antes, durante y después del trabajo.
SALFA MONTAJES CC-146 · Curso Vigía de Incendios · SIGO-P-025 Rev.04
02

## Slide 3
MARCO NORMATIVO
Referencias y alcance del procedimiento
NFPA 51B (2024)
Estándar internacional para la prevención de incendios durante operaciones de soldadura, corte y otros trabajos en caliente.
FM Global 10-03
Ficha técnica de referencia para el control de riesgos de incendio en trabajos con fuentes de ignición.
SIGO-F-007
Formulario oficial — Permiso de Trabajo en Caliente. Debe emitirse en 3 copias idénticas y trazables.
Alcance: Este procedimiento aplica a toda la Corporación, en todo trabajo con riesgo de incendio o explosión que utilice equipos o herramientas que generen calor, chispas, llamas abiertas, escorias o material incandescente (soldadura, oxicorte, esmerilado, torchado, entre otros).
SALFA MONTAJES CC-146 · Curso Vigía de Incendios · SIGO-P-025 Rev.04
03

## Slide 4
CONCEPTOS BASE
¿Qué es un Trabajo en Caliente?
Toda tarea o actividad que implica la utilización de llamas abiertas, o que libera calor o produce material incandescente (chispas). Puede generar una fuente de ignición con potencial de incendio en presencia de materiales combustibles o inflamables.
Ejemplos de actividades que requieren Permiso de Trabajo en Caliente
Soldadura y/u oxicorte de metales
Corte de metales con sistemas eléctricos
Acanalado, calentamiento o limpieza con llama
Esmeriles y herramientas que produzcan chispas
Chorro de arena, picado de metales o concreto
Herramientas neumáticas que generen calor
Astillado, desgarrado o cortado por impacto
Calentadores y estufas eléctricas industriales
Cautines eléctricos industriales
Reutilización de tambores usados (corte)
Perforación de cañerías y recipientes a presión
Termofusión
SALFA MONTAJES CC-146 · Curso Vigía de Incendios · SIGO-P-025 Rev.04
04

## Slide 5
CONCEPTOS BASE
Roles del procedimiento
Supervisor Responsable
del Área o Equipo
Emite y valida el Permiso de Trabajo en Caliente. Verifica que se hayan tomado todas las medidas de control antes de autorizar.
Supervisor Responsable
de la Tarea
Ejecuta la tarea, realiza el Análisis de Riesgo (ART) y solicita la firma del responsable del área. Firma el Permiso.
Líder de Brigada
de Emergencia
Lidera la brigada (propia o profesional) y coordina la primera respuesta ante una situación de incendio.
Asesor de Seguridad
Codelco / Contratista
Asesora en materias de seguridad y salud ocupacional conforme a los lineamientos corporativos vigentes.
SALFA MONTAJES CC-146 · Curso Vigía de Incendios · SIGO-P-025 Rev.04
05

## Slide 6
CONCEPTOS BASE
El Vigilante de Incendio
👁️
Vigilante de Incendio
“Trabajador designado por el Supervisor responsable de la tarea, capacitado y acreditado sobre riesgos de incendios y uso de extintores.”
Su responsabilidad es evaluar continuamente las áreas de trabajo, manteniendo las condiciones seguras contra incendio y respondiendo a emergencias durante las operaciones de trabajo en caliente, cumpliendo con el tiempo asignado en concordancia con las medidas de control identificadas en el ART.
Monitoreo Incendios
Actividad adicional inmediata al término de la vigilancia. Puede realizarla el mismo vigía u otro trabajador designado, con conocimiento, capacitación y acreditación en riesgos de incendio. Los tiempos se especifican en la Tabla N°01.
Fuente de Ignición
Energía capaz de iniciar la combustión de un material combustible o inflamable. Cualquier chispa, escoria o material que, en combinación con oxígeno o combustible, pueda crear peligro de incendio y/o explosión.
SALFA MONTAJES CC-146 · Curso Vigía de Incendios · SIGO-P-025 Rev.04
06

## Slide 7
CONCEPTOS BASE
Procesos previos al trabajo en caliente
1
Purgado / Drenado
Se retira todo remanente del producto contenido en un equipo o recipiente.
2
Lavado
Se sustituye el producto del proceso por otro inerte, sin riesgo de combustión.
3
Inertizado
Aplicación de un gas inerte para desplazar y neutralizar vapores combustibles o tóxicos.
4
Ventilado
Los gases han sido desplazados y barridos, asegurando respiración segura.
5
Enfriado
El equipo fue sometido a reducción gradual de temperatura hasta un nivel seguro.
Atmósfera Peligrosa: Concentración de gases o vapores inflamables que puede originar explosión o inflamación — LEL en exceso de 10%, concentración de oxígeno menor a 19,5%, sustancias peligrosas sobre los límites permisibles, o riesgo inmediato para las condiciones de vida y salud.
SALFA MONTAJES CC-146 · Curso Vigía de Incendios · SIGO-P-025 Rev.04
07

## Slide 8
EL ROL DEL VIGÍA
¿Quién puede ser Vigía de Incendios?
✅ Debe cumplir
•
Designado formalmente por el Supervisor responsable de la tarea.
•
Capacitado y acreditado en riesgos de incendio y uso de extintores.
•
Dedicación exclusiva a la función de vigilancia mientras dure el trabajo.
•
Permanece en el punto de trabajo de manera permanente.
•
Conoce el procedimiento de emergencia y la ubicación de alarmas.
❌ No puede ser vigía / no puede hacer
•
Quien ejecuta directamente el trabajo en caliente que originó el permiso (ej. el propio soldador).
•
Realizar otras funciones o tareas mientras ejerce la vigilancia.
•
Ausentarse del punto de trabajo, aunque tenga apoyos o funciones complementarias.
•
Realizar maniobras de rescate al interior de espacios confinados: solo debe avisar de inmediato al Supervisor.
SALFA MONTAJES CC-146 · Curso Vigía de Incendios · SIGO-P-025 Rev.04
08

## Slide 9
RESPONSABILIDADES
Responsabilidades del Vigía (1/2)
📘
Verificar instrucción
Confirmar que los trabajadores estén instruidos en este procedimiento antes de iniciar sus labores.
🚪
Controlar ingreso y salida
Apoyar y controlar el ingreso/salida de los trabajadores autorizados al área de trabajo en caliente.
🧯
Vigilar el área y zonas adyacentes
Controlar el área de trabajo, niveles superiores e inferiores, durante al menos 1 hora después de finalizado el trabajo.
🧯
Portar extintor y comunicación
Contar con extintor portátil en el área y estar equipado con sistema de comunicación para emergencias.
SALFA MONTAJES CC-146 · Curso Vigía de Incendios · SIGO-P-025 Rev.04
09

## Slide 10
RESPONSABILIDADES
Responsabilidades del Vigía (2/2)
📢
Dar aviso inmediato
Notificar de inmediato al Supervisor Ejecutor ante cualquier incidente o necesidad de auxilio, sin realizar maniobras de rescate.
🛑
Autoridad para detener el trabajo
Puede detener el trabajo en caliente ante condiciones peligrosas, independiente del cargo que ocupe.
📋
Planilla de control
Es responsable de mantener una planilla de control con el detalle de todas las actividades realizadas.
👥
Solicitar vigías adicionales
Si los materiales combustibles no pueden ser observados directamente, se debe designar más de un vigía.
SALFA MONTAJES CC-146 · Curso Vigía de Incendios · SIGO-P-025 Rev.04
10

## Slide 11
CONTROL DEL RIESGO
Regla de los 11 metros
Todos los materiales combustibles e inflamables deben ser alejados a una distancia mínima de 11 metros del punto donde se realiza el trabajo en caliente. Lo que no se pueda trasladar debe cubrirse con mantas ignífugas o barreras contra fuego.
Cerrar puertas, sellar orificios en pisos y apagar transportadores cercanos.
Reubicar el material combustible o separarlo con barreras aprobadas.
Ubicar al vigía con extintor, equipado con sistema de comunicación.
El responsable del permiso puede extender la regla (viento, altura, etc.).
🔥
Punto de trabajo
en caliente
🧯
Vigía
11 m (35 ft)
Ilustración conceptual de la Regla de los 11 m — referencia NFPA 51B
SALFA MONTAJES CC-146 · Curso Vigía de Incendios · SIGO-P-025 Rev.04
11

## Slide 12
TIEMPOS DE CONTROL
Vigilancia y monitoreo posteriores al trabajo
VIGILANCIA — mínimo fijo
1 hora
Siempre, tras finalizar el trabajo en caliente — en todo tipo de construcción y actividad (ver Tabla N°01).
MONITOREO — hasta
0 a 5 horas
Varía según el tipo de construcción y de actividad (Tabla N°01), como monitoreo adicional posterior a la vigilancia.
Métodos de monitoreo posterior
Detectores de humo con transmisión remota a personal permanente.
Cámaras fijas o portátiles homologadas (idealmente infrarrojas).
Presencia de trabajadores capacitados en la zona intervenida.
Rondas de vigilancia cada 15 minutos en la zona de trabajo.
Instalaciones permanentes (talleres, maestranzas)
En lugares habilitados de forma permanente para trabajos en caliente, el rol de vigía recae en los mismos trabajadores que ejecutan la tarea, quienes deben aplicar igualmente todos los controles y responsabilidades del Vigía contra Incendio.
SALFA MONTAJES CC-146 · Curso Vigía de Incendios · SIGO-P-025 Rev.04
12

## Slide 13
TABLA N° 01
Monitoreo posterior según construcción y actividad
La vigilancia directa es siempre de 1 hora mínimo. La tabla indica las horas de MONITOREO adicional posterior.
Factor de actividad | No combustible / Clase A (acero-horm.) | Combustible sin espacios ocultos | Combustible con espacios ocultos desprotegidos
Materiales combustibles dentro de equipos cerrados | 0 min | 3 horas | 5 horas
Oficinas / áreas industriales, carga combustible limitada | 1 hora | 3 horas | 5 horas
Áreas industriales, carga combustible moderada a importante | 2 horas | 3 horas | 5 horas
Áreas de acopio / bodegas / almacenamiento | 2 horas | 3 horas | 5 horas
Excepción: almacenamiento a granel (incendio de crecimiento lento) | 3 horas | 5 horas | 5 horas
Fuente: SIGO-P-025 Rev.04, Tabla N°01. Los tiempos pueden extenderse o acortarse según condiciones de riesgo.
SALFA MONTAJES CC-146 · Curso Vigía de Incendios · SIGO-P-025 Rev.04
13

## Slide 14
FORMULARIO
Permiso de Trabajo en Caliente (SIGO-F-007)
Antes de comenzar, se debe realizar el Análisis de Riesgo del Trabajo (ART) y revisar todas las medidas de control y mitigación para evitar un incendio y/o explosión.
✓
¿El ART se encuentra realizado y disponible?
✓
¿Están designados y registrados el/los vigías del fuego? ¿Están capacitados?
✓
¿Se aplicó la Regla de los 11 metros?
✓
¿Se instalaron barreras duras y señalética para segregar el área?
✓
¿Se verificó el estado de los sistemas contra incendio disponibles?
✓
¿Se identificaron las vías de evacuación, despejadas e iluminadas?
✓
Chequeo de atmósfera con detector de gas (si aplica).
Si alguna respuesta es NO, el permiso NO puede aprobarse y el trabajo no puede realizarse.
Distribución del permiso — 3 copias
1
Original
Para el Supervisor del área.
2
Segunda copia
Para el Líder de Brigada de Emergencia (trabajos de gran envergadura).
3
Tercera copia
Queda en el lugar de trabajo, con el supervisor y el personal ejecutor.
Autorizaciones requeridas: Supervisor Responsable del Área, Supervisor Responsable de la Tarea, Experto en Prevención de Riesgos, Vigía de Incendio y ejecutores (declaran haber leído y entendido).
SALFA MONTAJES CC-146 · Curso Vigía de Incendios · SIGO-P-025 Rev.04
14

## Slide 15
RESUMEN
Tarjeta resumen — Antes / Durante / Después
ANTES
▢
Confirmo mi designación formal y capacitación vigente.
▢
Reviso el ART y las medidas de control definidas.
▢
Verifico la Regla de los 11 metros en el área.
▢
Reviso extintor ABC y equipo de comunicación.
DURANTE
▢
Dedicación exclusiva: no ejecuto otras tareas.
▢
Permanezco en el punto de trabajo en todo momento.
▢
Superviso el área y los niveles superior e inferior.
▢
Detengo el trabajo ante cualquier condición insegura.
DESPUÉS
▢
Vigilo el área al menos 1 hora tras finalizar.
▢
Coordino el monitoreo posterior según Tabla N°01.
▢
Verifico que no queden esquirlas ni focos de calor.
▢
Completo la planilla de control de actividades.
SALFA MONTAJES CC-146 · Curso Vigía de Incendios · SIGO-P-025 Rev.04
15

## Slide 16
✅
El vigía de incendios es el último control antes de una emergencia.
Su exclusividad, permanencia y autoridad para detener el trabajo son las que evitan que una chispa se convierta en un incendio.
SIGO-P-025 Rev.04
SIGO-F-007
NFPA 51B 2024
SALFA MONTAJES CC-146 · Equipo SSOMA
SALFA MONTAJES CC-146 · Curso Vigía de Incendios · SIGO-P-025 Rev.04
16