## Slide 1: El capataz como líder de la prevención en terreno
Taller práctico de prevención de riesgos · 3 horas
SALFA MONTAJES
Notes: Bienvenida. Presentar al relator, el objetivo del taller y la duración (3 horas con una pausa). Recordar que el taller es práctico: habrá ejercicios en grupo, juego de roles y una evaluación final.

## Slide 2: ¿Por qué estamos aquí?
APERTURA · 15 MIN
Dinámica: «El día que casi»
Cada participante cuenta, en 1 minuto, una situación en que él o un compañero estuvo cerca de accidentarse. El relator anota en el papelógrafo:
¿Qué tarea era?
¿Qué falló?
¿Quién pudo evitarlo?
MENSAJE CLAVE
En casi todos los relatos, alguien vio el riesgo y no se detuvo el trabajo.
El capataz es la persona con más oportunidad de cambiar ese final.
Notes: Dinámica de 10 minutos. Pedir relatos breves y anotar en el papelógrafo la tarea, qué falló y quién pudo evitarlo. Cerrar con el mensaje clave. Acordar reglas del taller: celulares en silencio, todas las opiniones valen, lo que se cuenta aquí es para aprender, no para culpar. Guardar uno de los relatos para el ejercicio de los 5 porqués del Módulo 6.

## Slide 3: Al finalizar, el capataz será capaz de
OBJETIVOS
Reconocer sus responsabilidades legales y operativas
Identificar peligros y aplicar la jerarquía de controles
Elaborar y revisar un ART en el lugar de trabajo
Verificar los controles críticos de los riesgos de alto potencial
Observar conductas y entregar retroalimentación efectiva
Actuar ante un incidente y detener un trabajo inseguro
Notes: Leer los seis objetivos y preguntar al grupo cuál le parece más difícil de cumplir en terreno. Volver a esa respuesta en el cierre.

## Slide 4: Tres horas de trabajo práctico
AGENDA
00:00
Apertura y dinámica
15 min
00:15
M1 · Rol y responsabilidades del capataz
20 min
00:35
M2 · Peligros, riesgos y jerarquía de controles
25 min
01:00
M3 · Riesgos críticos y controles críticos
30 min
01:30
Pausa
10 min
01:40
M4 · Herramientas en terreno
30 min
02:10
M5 · Liderazgo y detención del trabajo
20 min
02:30
M6 · Qué hacer ante un incidente
15 min
02:45
Evaluación, compromisos y cierre
15 min
Notes: Mostrar la agenda y comprometer los tiempos. Los módulos 3 y 4 son los más largos porque concentran los ejercicios prácticos.

## Slide 5: Lo que se espera del capataz, todos los días
MÓDULO 1 · ROL Y RESPONSABILIDADES · 20 MIN
Planificar la tarea y asignar solo personal capacitado y autorizado
Dirigir la charla diaria y el ART antes de iniciar
Verificar herramientas, equipos y EPP con la lista pre-uso
Estar presente en terreno y corregir en el momento
Detener el trabajo si cambian las condiciones o falta un control
Reportar todo incidente, incluso sin lesionados
Pregunta al grupo
Si un trabajador de su cuadrilla se accidenta haciendo una tarea que usted le asignó, sin el EPP adecuado, ¿quién responde?
Notes: El capataz representa a la empresa frente a su cuadrilla: cuando da una instrucción ejerce el deber de protección del empleador. Guiar la pregunta final: la responsabilidad es compartida, pero quien da la orden y tolera la condición tiene un rol central.

## Slide 6: Las normas que respaldan su rol
MÓDULO 1 · MARCO LEGAL (CHILE)
Art. 184
Código del Trabajo
El empleador debe tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores.
Art. 184 bis
Código del Trabajo
Ante un riesgo grave e inminente, el trabajador puede interrumpir sus labores y abandonar el lugar.
Ley 16.744
Seguro de accidentes
Obliga a implementar medidas de higiene y seguridad y a denunciar los accidentes del trabajo.
D.S. 44
Gestión preventiva (2024)
Exige identificar peligros, evaluar riesgos, informar a los trabajadores y capacitarlos.
También aplican el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad y los estándares del mandante de la faena.
Notes: No se busca que el capataz sea abogado, sino que entienda que su rol tiene respaldo legal. Destacar el art. 184 bis: el derecho a interrumpir el trabajo ante riesgo grave e inminente, que se retoma en el Módulo 5. Adaptar con los estándares específicos del mandante de la faena.

## Slide 7: Peligro no es lo mismo que riesgo
MÓDULO 2 · PELIGROS Y RIESGOS · 25 MIN
PELIGRO
Lo que puede causar daño.
Ej.: una carga suspendida sobre el área de trabajo.
RIESGO
La probabilidad de que ese daño ocurra y su gravedad.
Ej.: ser golpeado o aplastado por la carga.
Ejercicio en grupos · 10 min
Cada grupo recibe una tarea real de la obra (montaje de una viga, corte con esmeril angular, traslado de planchas). Listen 3 peligros y propongan un control por cada nivel de la jerarquía. Presentan en 2 minutos.
Notes: Explicar la diferencia con ejemplos de la obra. Formar grupos de 3 a 4 personas y entregar una tarea real a cada grupo. La tarea asignada se reutiliza en el ejercicio del ART del Módulo 4.

## Slide 8: Primero eliminar, el EPP siempre al final
MÓDULO 2 · JERARQUÍA DE CONTROLES
1 Eliminar
Prearmar en piso para no trabajar en altura.
2 Sustituir
Herramienta inalámbrica en vez de eléctrica con extensión.
3 Ingeniería
Barandas, protecciones de máquinas, líneas de vida.
4 Administrativos
Procedimientos, permisos de trabajo, segregación, señalización.
5 EPP
La última barrera: no evita el evento, solo reduce la lesión.
Más eficaz ▲
Menos eficaz ▼
Notes: Recorrer la pirámide de arriba hacia abajo. Preguntar: ¿por qué solemos partir por el EPP? Porque es lo más fácil, no lo más eficaz. El EPP es obligatorio, pero nunca reemplaza a los controles de los niveles superiores.

## Slide 9: Si falta un control crítico, el trabajo no parte
MÓDULO 3 · RIESGOS CRÍTICOS · 30 MIN
Riesgo crítico: puede causar una fatalidad o una lesión grave.
Control crítico: la barrera que, si falta, deja el accidente a un paso.
Notes: Mensaje central del taller. Un control crítico no es negociable: no se compensa con 'más cuidado' ni con 'es rápido'. Si no está presente, el capataz no inicia la tarea o la detiene.

## Slide 10: Altura, izaje y energías peligrosas
MÓDULO 3 · CONTROLES CRÍTICOS
Altura ≥ 1,8 m
Arnés inspeccionado y 100% de conexión
Anclaje o línea de vida certificada
Andamio con tarjeta verde, plataforma completa y barandas
Área inferior segregada; herramientas amarradas
Izaje de cargas
Plan de izaje; operador y rigger acreditados
Elementos inspeccionados, con color del mes y capacidad conocida
Nadie bajo la carga suspendida
Uso de vientos; detener con viento fuera de rango
Energías peligrosas
Aislamiento, bloqueo y tarjeta personal de cada trabajador
Verificar energía cero antes de intervenir
Considerar energía eléctrica, hidráulica, neumática, mecánica y térmica
Notes: Revisar cada riesgo preguntando al grupo cuál de estos controles ha visto faltar en la obra. Ajustar los valores (altura, viento, colores del mes) al estándar del mandante.

## Slide 11: Caliente, confinados y equipos móviles
MÓDULO 3 · CONTROLES CRÍTICOS
Trabajos en caliente
Permiso de trabajo en caliente vigente
Retiro de combustibles y mantas ignífugas
Extintor operativo
Vigía de fuego durante y después de la tarea
Espacios confinados
Permiso de ingreso
Medición de atmósfera: O₂, gases inflamables y tóxicos
Vigía permanente en el acceso
Plan de rescate definido antes de entrar
Equipos móviles
Segregación entre peatones y equipos
Contacto visual con el operador antes de acercarse
No ubicarse en puntos ciegos ni en la línea de fuego
Notes: Destacar que en espacios confinados la mayoría de las víctimas son rescatistas improvisados: nadie entra sin plan de rescate.

## Slide 12: ¿Parte o no parte?
MÓDULO 3 · EJERCICIO · 10 MIN
PARTE
Todos los controles críticos están presentes.
NO PARTE
Falta al menos un control crítico.
1
El relator muestra
una foto o describe una escena real de terreno.
2
Todos levantan
la tarjeta verde o roja al mismo tiempo.
3
Se justifica
qué control crítico falta y cómo se corrige.
Notes: Escenas sugeridas: 1) trabajador en andamio sin tarjeta verde (no parte); 2) izaje con área segregada y vientos instalados (parte); 3) soldadura junto a tambores de aceite sin vigía (no parte); 4) bloqueo con candado de un solo trabajador para una cuadrilla de tres (no parte); 5) ingreso a estanque con medición de gases y vigía, pero sin plan de rescate (no parte). Usar fotos propias de la obra cuando sea posible.

## Slide 13: Charla diaria: corta, concreta y sobre la tarea del día
MÓDULO 4 · HERRAMIENTAS EN TERRENO · 30 MIN
Qué haremos
Qué nos puede pasar
Cómo lo controlamos
Quién hace qué
En el frente de trabajo
No en la oficina ni en el bus.
5 a 10 minutos
Al inicio del turno, antes de tomar herramientas.
Termine preguntando
«¿Qué te preocupa de este trabajo?»
Notes: Una charla que solo informa no cambia conductas. La clave es terminar preguntando y escuchar. Pedir a un voluntario que haga una charla de 3 minutos sobre la tarea de su grupo usando las cuatro etapas.

## Slide 14: Análisis de Riesgo del Trabajo en 5 pasos
MÓDULO 4 · ART
1
Dividir
la tarea en pasos.
2
Identificar
los peligros de cada paso.
3
Definir
los controles y su responsable.
4
Verificar
que los controles críticos estén presentes.
5
Firmar
todos; rehacer si cambian las condiciones.
Dónde y con quién
Se hace en el lugar de trabajo, con la cuadrilla que ejecutará la tarea. Un ART copiado del día anterior no sirve.
Notes: Mostrar un formato de ART real de la empresa. Errores frecuentes: ART llenado en la oficina, firmado sin leer, copiado del día anterior, o no actualizado cuando cambian las condiciones (clima, personal, equipo).

## Slide 15: Verificar el equipo y observar la conducta
MÓDULO 4 · PRE-USO Y OBSERVACIÓN
Lista pre-uso
Cables y enchufes sin daño
Cinta del mes (código de colores)
Protecciones instaladas
EPP específico disponible
Un «No cumple» = la herramienta se retira y se etiqueta.
Observación de conducta
1
Presentarse y explicar que es preventiva, no un castigo.
2
Reconocer primero lo que hace bien.
3
Preguntar «¿Qué podría pasar si…?»
4
Acordar juntos la forma segura y registrarla.
Notes: Ejercicio práctico de 15 minutos en parejas: uno es capataz y otro trabajador. El capataz completa un ART para la tarea del Módulo 2 y luego hace una observación de conducta simulada usando los 4 pasos. El grupo retroalimenta. Mostrar la lista digital de pre-uso (gemini-code-1787107244296.html del repositorio).

## Slide 16: La cuadrilla hace lo que el capataz hace
MÓDULO 5 · LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN · 20 MIN
Dar el ejemplo
Si usted no usa el arnés, nadie lo usará.
Lo que se tolera, se repite
Pasar por alto una conducta en riesgo es aprobarla.
Escuchar
El trabajador ve detalles de la tarea que el capataz no ve.
Producción y seguridad no compiten
Un accidente detiene la obra mucho más que una pausa para corregir.
Notes: Pedir ejemplos concretos de cada principio. Preguntar: ¿alguna vez sintieron presión por producción para saltarse un control? ¿Cómo lo resolvieron?

## Slide 17: Detener el trabajo es una obligación, no una falta
MÓDULO 5 · DETENCIÓN DEL TRABAJO
Detenga si falta un control crítico, cambian las condiciones (clima, iluminación, personal), aparece un peligro no evaluado o alguien no sabe cómo hacer la tarea.
1
Detener
la tarea de inmediato.
2
Asegurar
el área y a las personas.
3
Informar
al supervisor y a prevención.
4
Corregir
y actualizar el ART.
5
Reanudar
solo con todo controlado.
Juego de roles · 10 min
El jefe de terreno presiona para terminar un izaje con viento fuerte. El capataz debe detenerlo con argumentos claros y proponer una alternativa. Reconozca siempre a quien detiene un trabajo: nadie recibe represalias por hacerlo.
Notes: Conectar con el art. 184 bis del Código del Trabajo visto en el Módulo 1. En el juego de roles, el relator puede hacer de jefe de terreno. Luego el grupo comenta qué argumentos funcionaron y cuáles no.

## Slide 18: Qué hacer ante un incidente
MÓDULO 6 · INCIDENTES · 15 MIN
1
Controlar la escena
Detener equipos y evitar más lesionados.
2
Atender al lesionado
Activar emergencia; no mover si se sospecha lesión grave.
3
Avisar
De inmediato al supervisor y a prevención.
4
Preservar
El lugar y las evidencias según el procedimiento.
5
Investigar
Relatar los hechos; buscar causas, no culpables.
Ejercicio: los 5 porqués
Con un caso de la apertura, pregunte «¿por qué?» cinco veces hasta llegar a una causa que el capataz pueda corregir. Los cuasi accidentes también se reportan: son avisos gratuitos.
Notes: En accidentes graves o fatales, suspender la faena afectada según el procedimiento vigente y avisar a la empresa para la notificación a la autoridad. Recordar que el capataz no debe exponerse para rescatar si la escena no está controlada.

## Slide 19: Evaluación final
EVALUACIÓN · 10 MIN
1
10 preguntas
de selección múltiple sobre los seis módulos.
2
Aprobación
con 8 respuestas correctas o más.
3
Formato
digital (página del taller) o impreso.
Temas evaluados
Jerarquía de controles · controles críticos · ART · trabajo en altura · izaje · lista pre-uso · observación de conducta · cuasi accidentes · art. 184 bis · respuesta ante un accidente
Notes: Preguntas y respuestas correctas: 1. ¿Cuál es el control más eficaz? → Eliminar el peligro. 2. Si falta un control crítico, el capataz debe… → No iniciar o detener el trabajo. 3. El ART debe realizarse… → En el lugar de trabajo, con la cuadrilla que ejecuta la tarea. 4. ¿A partir de qué altura se considera trabajo en altura? → 1,8 m. 5. Durante un izaje, el área bajo la carga debe… → Estar despejada y segregada. 6. Herramienta con un ítem «No cumple» → Se retira y se etiqueta. 7. En una observación de conducta, después de presentarse… → Reconocer lo que hace bien. 8. Un cuasi accidente… → Se reporta siempre. 9. Art. 184 bis permite al trabajador… → Interrumpir sus labores y abandonar el lugar ante riesgo grave e inminente. 10. Lo primero ante un accidente → Controlar la escena para evitar más lesionados.

## Slide 20: ¿Qué hará distinto el lunes?
CIERRE · MI COMPROMISO
Cada capataz escribe y comparte en voz alta un compromiso concreto para la próxima semana.
«Haré la charla diaria en el frente de trabajo y terminaré con una pregunta.»
«Realizaré dos observaciones de conducta por semana y las registraré.»
Notes: Cerrar retomando la respuesta a la pregunta de los objetivos (cuál era el más difícil). Pasar el registro de asistencia y agradecer. Hacer seguimiento de los compromisos en la siguiente visita a terreno.